Казахстан: вторая фаза проекта «Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря» (РРССАМ-2)

Дополнительное соглашение к Рамочному документу по экологической оценке и управлению окружающей средой (РЭОУОС)

Содержание

1. Общая информация о дополнительном соглашении	2

1.1	Краткая историческая справка	2

1.2	Обоснование разработки и выводы РЭОУОС	2

1.3	Цель Дополнительного соглашения к Рамочной основе экологической оценки и управления окружающей средой	7

1.4	Описание проекта	8

1.5	Экологическая компенсация  и компенсационные меры	10

1.6	Механизмы реализации проекта	10

1.7	Безопасность плотин (ОП 4.37)	12

2. Процесс экологического обзора	12

2.1	Категории предварительной экологической оценки	13

2.2 	Оценка воздействия на окружающую среду - документы по экологической оценке	14

3.	Экологическая оценка и планы управления окружающей средой по отдельным участкам (ОВОС/ПУОС)	15

3.1	Сфера охвата и содержание ОВОС/ПУОС по отдельным участкам	15

3.2	Способность выполнить положения РЭОУОС и ПУОС по отдельным участкам:	19

3.3	Программа мониторинга окружающей среды	19

3.4	Краткая справка по Рамочной основе ПУОС:	20

Приложение А: Форма предварительной экологической оценки (заполняется ГУП)	23

Приложение Б. Протокол консультации с общественностью	25

## 1. Общая информация о дополнительном соглашении

## Краткая историческая справка

В соответствие с Руководством РК к проведению экологической оценки предлагаемых мероприятий  на этапах предварительного планирования, планирования, технико-экономического обоснования и составления рабочей документации (2007 г.), определяющим широту охвата экологической оценки, которая должна быть проведена на этапе подготовки технико-экономического обоснования  проекта, Комитет по водным ресурсам (далее – КВР) Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан разработал документ, который состоит из двух томов и называется «Предварительная оценка воздействия на окружающую среду». Первый том был разработан в 2008 г. европейской консалтинговой компанией «Мотт Макдональд» (Нидерланды) и в 2013 г. был обновлен проектным институтом «Казгипроводхоз» с учетом последних изменений в содержании проекта. В первом томе  описано четыре оставшихся компонента после сокращения начального перечня мероприятий по проекту РРССАМ-2: восстановление левобережного водорегулятора Кызылординской плотины, спрямление русла реки в районах отделений Корганша и Турумбет, улучшение существующих плотин на реке Сырдарье. Второй том был разработан проектным институтом «Казгипроводхоз» по запросу КВР РК в 2013 г. и охватывает остальные два подпроекта: расширение выростных прудов на участке Тастак Камышлыбашского рыбопитомника в Аральском районе Кызылординской области и восстановление Камылыбашской и Акшатауской озерных систем. Для лучшего отражения характера и целей данных документов, а также с учетом возможности детализировать воздействие отдельных подпроектов на окружающую среду в дальнейшем, на основе рабочей документации, документ «Предварительная оценка воздействия на окружающую среду» был переименован в «Рамочный документ по экологической оценке и управлению окружающей средой» (РЭОУОС).

## Обоснование разработки и выводы РЭОУОС

Причиной разработки РЭОУОС на настоящий момент является тот факт, что некоторые из предварительных планов и чертежей проекта, предоставленных в Технико-экономическом обосновании (ТЭО) проекта РРССАМ–2, не были основаны на детальных наземных съемках грунта и существующей картографии/системе изображений. Пока не внесены линии наземных съемок и геодезические знаки в нужных местах, новые местоположения строительных работ, и, следовательно, их воздействие на окружающую среду не могут быть определены. Например, существует несколько мест для прокопа в целях спрямления русла реки в районах отделений Корганшы и Турумбет Жалагашского района. Аналогичным образом, по Подкомпоненту 3 неясно, какой именно участок защитных дамб, протяженностью приблизительно 50 км, должен быть восстановлен и улучшен.

На этапе подготовки рабочей документации  проекта, разработчики несут ответственность за техническую точность чертежей, предоставленных в ТЭО, и, следовательно, им необходимо проанализировать результаты выполненной работы по ТЭО, включая проверки/обновления текущих условий строительных участков (которые могли измениться за последние годы, прошедшие после начала разработки ТЭО) и других связанных технических/экологических факторов. Такое часто ведет к внесению изменений. Например, может быть обнаружено, что размещение спрямления русла реки больше не является полностью подходящим, и,  следовательно, участок рыбопитомника является топографически комплексным (холмистым) местом, и может потребоваться в улучшенных планах строительных работ указать измененные размеры. Помимо этого, для компонента 2 (рыбопитомники и дельтовые озера) рабочая документация может внести значительные изменения в чертежи, выполненные в  ТЭО, из-за влияния ареалов обитания видов рыб и ряда смешанных видов (напр., уравнивание прудов с открытым доступом, которые могут поддерживать использование по сравнению с прудами ограниченного пользования, которые поддерживают дружественность окружающей среде, охранные меры по улучшению ареалов обитания для нереста, по сравнению с хранением рыбы в рыбопитомнике, концентрация хищных видов в целях регулирования местных видов, и т.д.).

Предварительная оценка на уровне РЭОУОС: ожидается, что проект оказывает, в основном, благоприятное  экологическое и социальное воздействие, включая увеличение подачи воды в северную часть Аральского моря и озерные системы, которая в значительной степени уменьшилась за последние десятилетия, и уменьшение экономических и социальных последствий, связанных с сезонными затоплениями населенных пунктов, объектов инфраструктуры и  сельскохозяйственных угодий, находящихся вверх по течению. Территории, на которых должны проводиться фактические противопаводковые работы, уже существенным образом изменены. Работы по спрямлению русла реки разрушают небольшие естественные водные/прибрежные ареалы обитания видов. Два подкомпонента проекта (увеличение потока воды для улучшения экологического статуса дельтовых озер и реконструкция и расширение выростных прудов на участке Тастак Камышлыбашского рыбопитомника)  осуществляются на территории важных районах обитания птиц и водно-болотных угодьях на территории дельтовых озер р. Сырдарьи и северной части Аральского моря или в непосредственной близости от них. Участки спрямления русла реки в п. Корганшы и Турумбет Жалагашского района и восстановление и улучшение противопаводковых плотин в Кармакшинском и Казалинском районах, вероятно, могут быть причиной отрицательного воздействия на естественные ареалы обитания видов, расположенных в существующем/старом русле реки. Однако, последствия деградации экосистемы, при условии, что доказано ее важность (посредством ЭО отдельных подпроектов), смягчаются за счет неполного спрямления излучин реки, оставляя излучины открытыми вниз по течению и предоставляя особый режим потока в этих излучинах. Кроме того, во избежание дальнейшего разрушения оставшейся экосистемы, на этапе подготовки рабочей документации проекта могут быть предоставлены «встроенные» экологические зоны смещения в пределах проектной территории. Точные размеры воздействия на окружающую среду и меры смягчения определяются посредством ОВОС/ПУОС по отдельным подпроектам в ходе разработки рабочей документации (под)проекта после вступления проекта в силу. РЭОУОС, в числе прочего, поддерживает изучение экосистем флоры и фауны тех территорий, которые, вероятнее всего, будут подвергнуты воздействию проектной деятельности, как это указано далее.

| Подпроекты | Территории подпроектов | Характеристики экосистемы | Обычные виды | Редкие/исчезающие виды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт и восстановление левобережного водорегулятора Кызылординской плотины | Территория была сильно изменена во время строительства плотины в 1956 г. | Лишь немногие солончаковые растения (Atriplex tatarica (Лебеда татарская), Petrosimonia squarrosa (Петросимония растопыренная), Salsola nitraria (Солянка натронная) Climacoptera aralensis (Климакоптера аральская)) и малое число кустарников и деревьев (Elaeagnus oxycarapa (Лох остроплодный), Salix songorica (Ива джунгарская), Ulmus pumila (Вяз приземистый). ((Eleocharis acicularis (Болотница игольчатая), Panicum crus-gali (Ежовник обыкновенный), Mentha aquatic (Мята полевая), Schoenoplectus tabernaemontani (Камыш Табернемонтана) | Нет |
| 2. | Спрямление русла реки Сырдарьи - участок «Корганша» | пойма реки с преобладанием тростника, сухой растительности, большим количеством цапель, несколькими видами кустарника и небольшой группой деревьев. | Растительность: Eleagnus oxycarpa (Лох остроплодный), Salix songorica (Ива джунгарская), Elytrigia repens (Пырей ползучий), Calamagrostis epigeios (Вейник наземный), Xanthium strumarium (Дурнишник обыкновенный), Phragmites australis (Тростник обыкновенный) Животные: Птицы: большая белая цапля, серая цапля, болотный лунь, деревенская ласточка, обыкновенная сорока Виды рыбы: белый амур (Ctenopharyngodon idella), обыкновенный толстолобик (Hypophthalmichthys molitrix), и пестрый толстолоб (Aristichthys nobilis); змееголов (Channa argus warpachowskii); Каспийская катерина (Atherina boueri caspia); лысый бычок (Pomatoschistus caucarcus Kawrajsky); Пресмыкающиеся: 2 вида черепах, 23 вида ящериц и 13 видов змей Земноводные: диплоидная Жаба пятнистая на севере и тетраплоидная Жаба Певцова | Растительность: Glycyrrhizin glabra (Солодка голая), виды тополя (Populus pruinosa (Тополь сизый) и P. Diversifolia (Тополь разнолистный)) Виды рыбы: Возможно исчезнувшие - Сырдарьинский лопатонос (Pseudoscaphirhynchos fedtschenkoi), шип Аральского моря (Acipenser nudiventris), щуковидный жерех (Aspiolucius esocinus), Каспийский усач (Barbus brachycephalus brachycephalus) Пресмыкающиеся: серый варан и желтобрюхий полоз, краснополосый полоз и поперечнополосатый уж |
|  | Спрямление русла реки Сырдарьи - участок «Турумбет» | Динамическая пойма реки с тростником, лугами, травами и кустарниками. На полуострове имеются заброшенные поля. | Растительность: Phragmites australis (Тростник обыкновенный), Glycyrrhiza glabra (Солодка голая), Elytrigia repens (Пырей ползучий), Животные: Птицы: обыкновенная крачка, серая и рыжая цапля, фазан, деревенская ласточка, зеленая щурка, болотный лунь, рыжехвостый жулан, сизоворонка. Виды рыб: белый амур (Ctenopharyngodon idella), обыкновенный толстолобик (Hypophthalmichthys molitrix), и пестрый толстолоб (Aristichthys nobilis); змееголов (Channa argus warpachowskii); Каспийская катерина (Atherina boueri caspia); лысый бычок (Pomatoschistus caucarcus Kawrajsky); Пресмыкающиеся: 2 вида черепах, 23 вида ящериц и 14 видов змей Земноводные: диплоидная Жаба пятнистая на севере и тетраплоидная Жаба Певцова |  |
| 3. | Улучшение существующих плотин на реке Сырдарье | За пределами плотины солончак с типичными кустарниками и тростниковой растительность. Галофитная растительность. Несколько заброшенных бахчевых полей. В пределах плотины каналы рисовых полей, большие заброшенные участки К югу от Алсеитского (наплавного моста) за пределами плотины среди растительности поймы реки доминирует тростник и несколько видов кустарника. За главными каналами рисовых полей. | Растительность: Phragmites australis (Тростник обыкновенный), Halostachys (Соляноколосник), Halimodendron halodendron (Чингиль серебристый), Tamarix hispida (гребенщик опушенный), T.elongata (гребенщик вытянутый), T.ramosissima (гребенщик ветвистый), Suaeda microphylla (сведа мелколистная) Животные: Птицы: болотный лунь, фазан Виды рыб: белый амур (Ctenopharyngodon idella), обыкновенный толстолобик (Hypophthalmichthys molitrix), и пестрый толстолоб (Aristichthys nobilis); змееголов (Channa argus warpachowskii); Каспийская катерина (Atherina boueri caspia); лысый бычок (Pomatoschistus caucarcus Kawrajsky); Пресмыкающиеся: 2 вида черепах, 23 вида ящериц и 14 видов змей Земноводные: диплоидная Жаба пятнистая на севере и тетраплоидная Жаба Певцова | Растительность: Glycyrrhizin glabra (Солодка голая), виды тополя (Populus pruinosa (Тополь сизый) и P. Diversifolia (Тополь разнолистный)) Виды рыбы: Возможно исчезнувшие - Сырдарьинский лопатонос (Pseudoscaphirhynchos fedtschenkoi), шип Аральского моря (Acipenser nudiventris), щуковидный жерех (Aspiolucius esocinus), Аральский усач (Barbus brachycephalus brachycephalus) Млекопитающие: дикая свинья (Sus scrofa), барханный кот (Felis margarita); 16 видов занесенных в Красную книгу (тушканчик Бобринского, пегий путорак, бледный тушканчик, тушканчик Гептнера, барханный кот, манул, перевязка, джейран, Кызылкумский горный баран (исчезнувший вид в Казахстане) и Белобрюхий стрелоух, широкоухий складчатогуб Пресмыкающиеся: серый варан и желтобрюхий полоз, краснополосый полоз и поперечнополосатый уж |
|  | Строительство автодорожного моста возле населенного пункта Бирлик Казалинского района, | Территория сильно изменена, так как наплавной мост уже существует | Лишь немногие солончаковые растения (Atriplex tatarica (Лебеда татарская), Petrosimonia squarrosa (Петросимония растопыренная), Salsola nitraria (Солянка натронная), Climacoptera aralensis (Климакоптера аральская)) и малое число кустарников и деревьев (Elaeagnus oxycarapa (Лох остроплодный), Salix songorica (Ива джунгарская), Ulmus pumila (Вяз приземистый)). ((Eleocharis acicularis (Болотница игольчатая), Panicum crus-gali (Ежовник обыкновенный), Mentha aquatic (Мята полевая), Schoenoplectus tabernaemontani (Камыш Табернемонтана) | Нет |
|  | Реконструкция и расширение выростных прудов на участке «Тастак» Камышлыбашского рыбопитомника в Аральском районе Кызылординской области | Территория сильно изменена, так как выростные пруды уже существуют | Растительность: Salsola orientalis (Солянка восточная), Anabasis salsa (Ежовник солончаковый), Artemisia terrae-albae (Полынь бело-земельная), Poa bulbosa (Мятлик луковичный), Eremopyrum orientale (Мортук восточный), Carex physodes (Осока вздутая), Ferula caspica (Ферула каспийская), Halimodendron halodendron (Чингиль серебристый), Tamarix ramosissima (гребенщик ветвистый), T.hispida(гребенщик опушенный), T.laxa (гребенщик рыхлый), Lycium ruthenicum (Дереза русская) | нет |
|  | Восстановление Камышлыбашской и Акшатауской озерных систем | Системы озер и прибрежное болото в дельте реки Сырдарьи. В Камышлыбашской системе существует 8 водоемов (5 озер и 3 болота). В Акшатауской озерной системе выделяют 3 водоема (2 озера и 1 болото). | Растительность: Phragmites australis (Тростник обыкновенный) и Bolboschoenus maritimus (Клубнекамыш приморский) вместе с типичными солончаковыми растениями (Eleocharis argyrolepis (Болотница), Eleocharis acicularis (Болотница игольчатая), Lythrum salicaria (Дербенник иволистный), Butomus umbellatus (Сусак зонтичный)), высокотравье таких видов, как Elytrigia repens (Пырей ползучий) (Elytrigia (Пырей), Calamagrostis epigeios (Вейнек наземный), C. pseudophragmites (Вейнек ложнотростниковый) Cynodon dactylon (Свонорой пальчатый)), солончаки покрыты однолетними солеустойчивыми травами виды Salicornia (Солерос) и Salsola (Солянка) и кустарниками (Anabasis salsa (Ежовник солончаковый), Halocnemum strobilaceum (Сарсазан шишковатый), Halostachys belangeriana (Соляноколосник белянжеровский). Саксаул черный (Haloxylon aphyllum), гребенщик (Tamarix hispida (гребенщик опущенный) и другие виды) и тростник (Phragmites australis (Тростник обыкновенный)); Млекопитающие: 67 млекопитающих, включая 6 видов насекомоядных, 10 видов рукокрылых, 33 вида грызунов и зайцев, 13 видов хищных животных и 5 видов копытных Пресмыкающиеся: 2 вида черепах, 23 вида ящериц и 14 видов змей Земноводные: диплоидная Жаба пятнистая на севере и тетраплоидная Жаба Певцова | Растительность: Glycyrrhizin glabra (Солодка голая), виды тополя (Populus pruinosa (Тополь сизый) и P. Diversifolia (Тополь разнолистный)) Виды рыбы: Возможно исчезнувшие - Сырдарьинский лопатонос (Pseudoscaphirhynchos fedtschenkoi), шип Аральского моря (Acipenser nudiventris), щуковидный жерех (Aspiolucius esocinus), Аральский усач (Barbus brachycephalus brachycephalus)); Туркестанский усач (Barbus capito conocephalus) Млекопитающие: дикая свинья (Sus scrofa), барханный кот (Felis margarita); 16 видов занесенных в Красную книгу (тушканчик Бобринского, пегий путорак, бледный тушканчик, тушканчик Гептнера, барханный кот, манул, перевязка, джейран, Кызылкумский горный баран (исчезнувший вид в Казахстане) и Белобрюхий стрелоух, широкоухий складчатогуб Пресмыкающиеся: серый варан и желтобрюхий полоз, краснополосый полоз и поперечнополосатый уж |

На основании выводов РЭОУОС, предполагается, что в ходе реализации проекта будут потеряны небольшие территории приречного ареала обитания видов, но ожидается длительное благоприятное влияние проектной деятельности на северную часть Аральского моря и дельтовые озера. Река Сырдарья и ее пойма за последние пять десятилетий потеряли большую часть биоразнообразия. Эта потеря относится, в первую очередь, к ландшафту и экосистемам, которые по причине и в зависимости от динамики речного потока были трансформированы в большом масштабе или исчезли на большей части территории. Спутниковые снимки показывают, что река меняла свой курс много раз на протяжении всей своей истории. На динамику потока и отложение наносов влияло большое количество плотин и дамб. Весь комплекс тугайских экосистем, включая тростниковые заросли, луга, кустарниковые территории и леса, сократился в размере, ухудшились функции и разнообразие экосистем. Большие площади временно использовались для сельскохозяйственных целей и, в свое время, были заброшены; в настоящее время необходим долгий период для их частичного восстановления. Количество видов животных, зависящих от здоровой экосистемы реки, снизилось, и доминирующее число различных видов растений мутировали. Оставшиеся ареалы обитания видов имеют должны быть сохранены. Следовательно, на этапе разработки рабой документации ОВОС и ПУОС должно быть выделено особое внимание этим территориям.

Комитетом по водным ресурсам было подано заявление на проведение государственной экологической экспертизы технико-экономического обоснования и «Предварительной оценки влияния на окружающую среду» в Государственную экологическую экспертизу при Министерстве охраны окружающей среды РК, и было получено положительное заключение в мае 2013 г. В заключении было отмечено, что проектом будет оказано ограниченное негативное воздействие на некоторые территории растительности, флору и фауну.  Степень воздействия должна быть точно  определена на этапе разработки рабочей документации, например, при выборе плотин на реке Сырдарье для восстановления и улучшения. Предполагается, что (незначительная) потеря естественных ареалов обитания видов из-за проектной деятельности будет компенсирована за счет мер по смягчению влияния на окружающую среду по отдельным участкам, которые определяются на этапе подготовки рабочей документации и отражаются в Форме предварительной экологической оценки (см. Приложение А) и объясняются в ПУОС по отдельным участкам. В соответствие с положениями о реализации проекта такая документация, как ОВОС, ПУОС и Форма предварительной экологической оценки, должна быть согласована со специалистом Всемирного банка по окружающей среде. Более подробная информация о предварительной экологической оценке подпроектов и подготовки ОВОС/ПУОС по отдельным участкам представлена ниже в Разделах 2 и 3, и в Приложении А.

В целом, проект РРССАМ-2 окажет благоприятное влияние на возможности использования земли и возрождение северной части Аральского моря и дельтовых озер. В частности:

- Согласно Компоненту 1 уровень воды северной части Аральского моря может быть относительно стабилизирован за счет обеспечения среднего объема притока воды в 3000 куб. м в год.  Уровень воды останется на отметке около 42 м (ниже уровня моря);

- Уровень солености воды на территории дельты р. Сырдарьи планируется снизить до 4-10 г/л, что окажет положительное влияние на соответствующее виды животных и рыб;

- Соленость почвы на территории дельты реки и северной части Аральского моря планируется уменьшить, тем самым улучшая возможности роста растений, богатых нутриентами, и повышая качество18700 га пастбищных угодий;

- Качество воды проектируется улучшить вследствие увеличения притока пресной воды;

- Ожидается, что некоторые из первичных пищевых цепей северной части Аральского моря  будут восстановлены, оказывая положительное воздействие не только на рыбу и другие водные организмы, но также на местных и перелетных водоплавающих птиц.

В Разделе 3 РЭОУОС представлены общие меры по смягчению влияния на окружающую среду и затраты.

## Цель Дополнительного соглашения к Рамочной основе экологической оценки и управления окружающей средой

Данное Дополнительное соглашение разработано в следующих целях:

- Объединить выводы предыдущих оценок и механизмы реализации

Необходимо обновить и объединить 1 и 2 части РЭОУОС, так как они разрабатывались в разное время (2 часть касается двух подпроектов, добавленных позднее, – реконструкции и расширения выростных прудов на участке Тастак; и восстановления Камышлыбашской и Акшатауской озерных систем). Кроме того, следует отметить наличие документа о том, что технико-экономическое обоснование проекта РРССАМ-2 и соответствующая «Предварительная оценка влияния на окружающую среду» (в 2 томах) получили положительное заключение Государственной экологической экспертизы Министерства охраны окружающей среды РК в мае 2013 г., также как и документы о соответствующих согласованиях с областными и местными исполнительными органами. Внесение изменений в уже согласованную документацию является долгим и сложным процессом, вследствие чего изменения относительно механизмов реализации, процесса предварительной экологической оценки и экологической оценки, а также любые внесение улучшений в РЭОУОС объясняются в данном документе. Положения данного Документа согласованы с клиентов и должны быть опубликованы на веб-сайте Министерства сельского хозяйства РК. Механизмы реализации, указанные в Дополнительном соглашении, обеспечивают хорошее качество подготовки ОВОС  и ПУОС по отдельным участкам.

- Дать обоснование и объяснить процесс проведения ОВОС/ПУОС по отдельным участкам разработки

Информация по отдельным участкам, такая как отдельный план строительных работ (количество и тип оборудования, расположение временного поселка для строителей и т.п.), временные ограничения предполагаемых мероприятий, конкретный план спрямления русла реки, количество необходимого материала и расположение котлована, число подрядчиков, расположение систем инфраструктуры подачи гидравлической воды и водоотвода на территории дельты реки, предоставляется только в рабочей документации проекта. Таким образом, еще одной целью данного документа является определение широты охвата и процесса проведения ОВОС/ПУОС по отдельным участкам.

- Соотнести новый состав проекта с ОП 4.37 Безопасность плотин

Со времени подготовки РЭОУОС состав проекта был пересмотрен, в частности, с применением  условий и интерпретации ОП 4.37 «Безопасность плотин». Таким образом, в данном документе представлена обновленная и пересмотренная информация о проекте и, соответственно, безопасности плотин на основании результатов новой оценки безопасности плотины, проведенной в октябре 2014 г. Краткое описание в соответствие с ОП 4.37 дано ниже.

- Вести протокол консультаций с общественностью по поводу Рамочного документа по изъятию земель и РЭОУОС, включая ответы на возникшие вопросы (14 октября 2014 г).

Протокол консультаций с общественностью по поводу Рамочного документа по изъятию земель  и РЭОУОС представлен в Приложении Б.

## Описание проекта

Проект состоит из трех компонентов, все из которых касаются улучшения регулирования гравитационной воды в низовьях р. Сырдарья в Кызылординской области Республики Казахстан. Хотя приблизительное расположение проектных строительных участков уже определено, территория воздействия подпроектов и конкретный план строительных работ для подпроектов (количество и тип работ/оборудования, расположение временных рабочих поселков для строителей и т.п.), на которых предусмотрено строительство новой инфраструктуры, разрабатываются только на этапе подготовки рабочей документации проекта. Проект состоит из следующих компонентов:

а) Компонент 1: улучшение подачи воды и защиты от паводков в низовьях р. Сырдарья (41,6 млн. долл. США).  Данный компонент способствует достижению цели по повышению средней мощности подачи воды в зимний период в низовьях р. Сырдарья с 500 до 700 м3/сек для снижения потерь паводковой воды (в целях улучшения подачи воды в водотоке и окружающей среде в зимний период, включая снабжение водой дельтовых озер и северной части Аральского моря). Компонент также предусматривает противопаводковую защиту уязвимых населенных пунктов, разрабатываемых и культивируемых земель, ценных объектов гражданской инфраструктуры (включая автодороги, железные пути, линии электропередачи, оросительные и дренажные проточные тракты). Компонент состоит из следующих подкомпонентов:

(i) Ремонт и восстановление левобережного водорегулятора Кызылординской плотины в г. Кызылорда, крупнейшего сооружения подобного рода в системе (пропускная способность 210 м3/сек). Такая деятельность является продолжением похожей работы, проведенной для правобережного водорегулятора и на самой плотине, и будет включать структурные, электромеханические и защитные работы для следующих целей:

-предотвращения разрушения серьезно поврежденных и сильно изношенных компонентов водорегулятора и, соответственно, предотвращения затопления обслуживаемых зон и повреждения соответствующих систем гражданской инфраструктуры;

- обеспечения и улучшения подачи воды, и, соответственно, сельскохозяйственного производства,  на орошаемые сельскохозяйственные зоны облуживания площадью более 60 000 га и обширные пастбищные угодья;

- обеспечения способности водорегулятора выполнять функцию сооружения по отводу паводковых вод в случаях необходимости защиты г. Кызылорда от паводков.

(ii) Спрямление русла реки в районах отделений Корганша и Турымбет Жалагашского района, включая спрямление двух излучин общей протяженностью 4 км. Каждая из них предполагает экскавацию центрального прокопа и формирование направляющих дамб с обеих сторон, чтобы река образовала между ними свое новое русло, для достижения следующих задач:

- повысить мощность реки по подаче воды за счет увеличения уклона реки и скорость потока за счет устранения стеснений русла, ведущих к образованию  ледяных заторов;

- сократить потери зимних паводковых вод в прилегающих пустынных стоках и, соответственно, улучшить подачу воды для экосистем в низовьях реки;

- повысить выпуск стоков из водохранилищ, расположенных выше по течению, и, соответственно, повысить гибкость всей системы многоцелевого регулирования воды;

- обеспечить необходимую противопаводковую защиту зон и объектов повышенного риска.

(iii) Восстановление и улучшение защитных дамб в Кармакшинском и Казалинском районах, общей протяженностью 50 км по пяти участкам. Это включает укрепление и/или реконструкцию поврежденных и/или изношенных дамб для:

- обеспечения защиты уязвимых населенных пунктов и орошаемых сельскохозяйственных земель от затопления; и

- улучшения характеристик речного стока и задержания воды в увеличенных стоках систем, расположенных ниже по течению.

(iv) Строительство автодорожного моста возле населенного пункта Бирлик Казалинского района, протяженностью 265м с шестью пролетами. Данный мост строится взамен существующего наплавного моста протяженностью 70 м, в следующих целях:

- устранить значительное стеснение русла реки за счет расширения русла реки с 70 м до 200 м, замены множества понтонов  пятью тонкими мостовыми опорами и поднятия  мостового настила с поверхности воды на высоту 3 м от расчетного максимального уровня воды. Все это сильно уменьшит возможности для образования ледяных заторов и существенно повысит уровень подачи потока воды. Такие работы считаются работами по восстановлению русла реки, а не по его изменению/расширению. Сваи для наплавного моста располагались вплоть до самой реки, создавая сужение, поэтому они будут удалены в рамках данного подпроекта (однако паводкоудерживающие земляные запруды, построенные на месте нового моста, находятся немного позади первоначальной линии берега, тем самым создавая ограниченное расширение русла реки);

- обеспечить автомагистраль районного уровня и улучшить транспортное сообщение путем замены существующего сезонного (10 мес. / год) моста с ограниченной  грузоподъемностью (5 тонн),  ограниченной скоростью движения (5 км / час) и одной полосой (4,5 м) постоянным автотранспортным и пешеходным мостом Категории III с двумя полосами движения (11,5 м) и, тем самым, значительно повысить местный потенциал социально-экономического развития.

б) Компонент 2: улучшение подачи и регулирования воды в озерных системах р. Сырдарья (77,9 млн. долл. США). Этот компонент предусматривает улучшение подачи воды, условий распределения и использования воды в озерных системах, прилегающих к северной части Аральского моря в низовьях р. Сырдарья. Это необходимо для обеспечения эффективного использования земель и окружающей среды, улучшенных в результате предыдущего проекта, и повышения водообеспеченности и регулирования в рамках Компонента 1 настоящего проекта. Компонент включает следующие два подкомпонента:

(i) Восстановление Камышлыбашской и Акшатауской озерных систем в Аральском районе, что включает улучшение регулирования воды и других систем инфраструктуры, обслуживающих район общей площадью 110 000 га, включая озера, болота, сенокосные угодья и пастбища. Мероприятия по подкомпоненту  включают рационализацию и консолидацию систем отвода, подачи, регулирования и контроля воды в следующих целях:

- для повышения эффективности системы управления водными ресурсами и эксплуатации при помощи речной дамбы Аманоткель-2 и соответствующих постоянных гидротехнических сооружений и систем транспортировки, которые заменят многочисленные кустарные водозаборы и временные каналы;

- для обеспечения (i) возобновления сельской экономической деятельности на территории средней дельты реки (например, рыбного хозяйства, животноводства, заготовки сена и камыша для  производства кормов и строительства) и (ii) улучшенного объема надлежащих государственных и общественных охранных мер и оживления природного биоразнообразия озерных систем при помощи этих и других отобранных и ограниченных мер по улучшению инфраструктуры (например, электроснабжение и подъездные дороги).

(ii) Реконструкция и расширение выростных прудов на участке Тастак Камышлыбашского рыбопитомника в Аральском районе, что предполагает восстановление и создание в общей сложности 120 выростных прудов на территории в почти 250 га, вместе со всеми соответствующими системами гидротехнической инфраструктуры водоснабжения и водоотведения и другими необходимыми объектами.  Это обеспечит расширенную и ускоренную работу выростных прудов для зарыбления  подходящими видами рыб, прежде всего, озерных систем,  и позже – восстановленных водоемов, включая северную часть Аральского моря. Ожидается, что это  должно создать потенциал для увеличения рыбного производства, занятости населения, связанной с рыбным хозяйством, и социально-экономического развития региона.

с) Компонент 3:  улучшение управления речным бассейном, подготовка проекта РРССАМ-3 и координация проекта (5,7 млн. долл. США). Данный компонент включает три подкомпонента:

(i) Подготовка ТЭО и рабочей документации по проекту РРССАМ-3, включая, в частности, второй этап восстановления северной части Аральского моря и развитие Центра управления водными ресурсами в г. Кызылорда.

(ii) Укрепление потенциала Правительства в управлении речным бассейном (окончательное содержание  определится в ходе переговоров), включая разработку инструментов моделирования и мониторинга речного бассейна для целостного и комплексного управления водными ресурсами, охватывающего все сектора использования воды, в том числе природоохранный и экологический. Это включает предоставление и установку новых гидропостов и переоборудование гидрометрических станций; дальнейшую разработку модели речного бассейна Mike 11, которая уже существует в стране, и использовалась во время подготовки проекта РРССАМ-2; и /или разработку системы поддержки принятия решений (СППР) с использованием современных подходов, таких как источники открытого доступа (за счет средств РРССАМ-2, а также, возможно, дополнительных средств в рамках текущей Центрально-Азиатской программы развития энергетических и водных ресурсов, CAEWDP).  В течение периода реализации проекта РРССАМ-2 эти инструменты должны быть разработаны и использоваться в той степени, которая необходима для целесообразной и соответствующей поддержки ТЭО восстановления северной части Аральского моря, достаточной для подготовки проекта РРССАМ-3 в рамках вышеуказанного Подкомпонента 3(i).  Предполагается, что в течение периода реализации проекта РРССАМ-3 эти инструменты подлежат к применению и дальнейшему развитию, по мере необходимости,  для получения информации и поддержки текущих операционных решений по системе управления водными ресурсами в рамках создания Центра управления водными ресурсами в г. Кызылорда.

(iii) Управление проектом, мониторинг и оценка (МиО), аудит и обучение.

## Экологическая компенсация  и компенсационные меры

В зависимости от выводов ОВОС и ПУОС по отдельным подпроектам определяются экологическая компенсация и компенсационные меры в целях смягчения отрицательного воздействия на естественные места обитания видов. Целью экологической компенсации является уравновесить неизбежное воздействие проектной деятельности на биоразнообразие: в целях уменьшения ущерба от проведения строительных работ необходимо повсеместное улучшение  биоразнообразия. В ходе процесса компенсации рассматривается и разрешается воздействие каждого подпроекта на биоразнообразие после первичного устранения, минимизации и исправления негативного воздействия.

## Механизмы реализации проекта

Министерство сельского хозяйства РК

Комитет по управлению проектом

ГУП (Комитет по водным ресурсам МСХ)

ГРП (местный филиал КВР)

Подрядчики строительных работ

Группа по управлению проектом (далее – ГУП) и Группа по реализации проектом (далее – ГРП) назначаются одним ведомством – Комитетом по водным ресурсам. ГУП является главным реализующим ведомством и несет полную ответственность за реализацию проекта. ГРП является ведомством, организованным на территории реализации проекта, в г. Кызылорда, в целях тщательного надзора над подрядчиками на местном уровне. Иерархическая система реализации проекта показана на рисунке ниже:

Все участники проекта следуют процессу экологического обзора, представленному ниже:

ЭТАП 1: ГУП на основании Формы предварительной экологической оценки, определяет экологическую категорию каждого подпроекта и представляет свое заключение в отношении предполагаемой категории и объема документа по оценке воздействия на окружающую среду во Всемирный Банк для согласования и одобрения.  В целях удовлетворения требованиям местным и национальным экологического обзора  (такие как ОВОС и/или другие официальные разрешения) ГУП инициирует обсуждения с уполномоченным органом. В сфере ответственности ГУП добиваться соответствующих разрешений и лицензий, в соответствие с требованиями национального законодательства. Эти требования различаются как отдельные, но параллельные тем, которые представлены в данном документе, и их выполнение является ответственностью ГУП.

Этап 2: ГУП разрабатывает перечень последующих требований/необходимых исследований для разработки ОВОС/обработки  ПУОС по отдельным подпроектам  (например, отчет о фитопатологии лесных пород для территории проведения земляных работ).

Этап 3 ГУП или его консультанты, подготавливают ОВОС/ПУОС отдельных участков как часть рабочей документации проекта для каждого подпроекта. ГУП несет ответственность за получение заключения о положительной ОВОС, выданном Комитетом экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе или уполномоченным органом, и других разрешений, как оговорено в экологическом законодательстве для мероприятий по проектам Категории В+.

Этап 4: ГУП выполняет рекомендации, предоставленные в анализе к плану проектирования и реализации  подпроекта, включая связанную сметную стоимость.

Этап 6:  ГУП окончательно оформляет пакет документов по подпроекту. ПУОС по отдельным подпроектам или, где применимо, контрольный перечень ПУОС составляют часть тендерной документации для соответствующих подпроектов.

Этап 7: ГРП контролирует реализацию ПУОС. ГУП отчитывается о ходе реализации ПУОС в регулярных отчетах о ходе выполнения проекта и по запросу Всемирного Банка.

Предварительный и последующий обзор – ВБ/ГУП. Экологические оценки и процедуры обзора подлежат рассмотрению специалистами ВБ. ВБ: а) консультирует ГУП по мере необходимости  и предоставляет разъяснения предлагаемой экологической категории и требуемого объема документа  по экологической оценке; б) выполняет предварительный обзор и предоставляет разъяснения всех подпроектов, относящихся к категории В+, требующих полной ОВОС и ПУОС; в) выполняет последующий обзор и предоставляет разъяснения по всем проектам. По этой причине вся документация по экологической оценке по подпроектам, рассмотренных ранее, разрабатывается на английском и местном языках. Целью этого является обеспечение того, чтобы работа была качественной, общественность участвовала бы при необходимости, сделаны были надлежащие рекомендации, вся документация была подана и подписана верно, и что условия утверждения Комитета экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики РК или соответствующего органа были выполнены. Во время реализации проекта ГУП вместе с ГРП несет полную ответственность за реализацию положений РЭОУОС и мер по смягчению и мониторингу воздействия на окружающую среду, указанных в ПУОС по определенным участкам. Команда ГУП по мониторингу и оценке проекта также рассматривает документацию проекта, как часть общего мониторинга и оценки выполнения проекта. Вся данная документация должна храниться ГУП в архиве соответствующем образом.

Договоры

Контракты на проведение строительных работ и Ведомости объемов работ включают пункты для реализации ПУОС по отдельным участкам, такие как необходимое удаление бракованных строительных материалов и уничтожение  строительных отходов. Документы по закупке включают соответствующие пункты ПУОС по отдельным участкам, такие как ограничения на использование экологически неприемлемых материалов. Тендерные документы включают соответствующие пункты ПУОС по отдельным участкам, которые также должны стать составной частью контрактов на выполнение строительных работ. В целях обеспечения необходимого уровня соблюдения экологических норм Подрядчиком, в договоре подряда должен быть предусмотрен соответствующий пункт с указанием штрафов на случай невыполнения контрактных обязательств по экологическим требованиям, например, в форме удержания определенной доли платежей, размер которой зависит от степени серьезности нарушения контракта.

## Безопасность плотин (ОП 4.37)

Пока проект РРССАМ-2 не предусматривает финансирование работ/оборудования по безопасности плотин, к проекту применяется операционная политика Всемирного банка OP 4.37 по безопасности плотин, чтобы обеспечить меры по безопасности и эксплуатации Шардаринской плотины вместе с Коксарайским водохранилищем, включая финансирование Экспертной группы, состоящей из двух экспертов (по геотехнике и гидрологии), и подготовку/обновление планов безопасности плотин. В оценке безопасности плотин, обновленной в октябре 2014 года в целях оценки проекта РРССАМ-2, было определено два важнейших вопроса: (i) резервная вместимость водохранилища сократилась настолько (от 1:50 до 1:100 годового паводка), что это может привести к серьезному ущербу ниже по течению от Шардаринской плотины; (ii) необходимо укрепить дамбу ниже по течению, чтобы она выдерживала сейсмическое воздействие.

В связи с этим, необходимо срочно принять следующие меры по безопасности для защиты населения и объектов, расположенных ниже по течению:

(1) 1 и 2 годы реализации проекта: срочные меры, не связанные с проведением работ,  в рамках проекта РРССАМ–2 и параллельного финансирования Правительством РК: обзоры и исследования (например, обновление данных для анализа прорыва плотины, съемки водолазов для  проверки вибрации донного водосброса, батиметрическое исследование для обновления данных о заилении / полезном объеме) и затем моделирование / СППР по Шардаринской / Арнасайской / Коксарайской плотинам / северной части Аральского моря с последующим обновлением Плана готовности к аварийным ситуациям (ПГАС) и Плана эксплуатации и обслуживания, предусматривающих эксплуатацию Шардаринско-Коксарайского комплекса преимущественно в  противопаводковом режиме в течение предстоящих нескольких лет (до построения дополнительного водосброса); и затем,

(2) 3-5 года реализации проекта: работы в рамках проекта РРССАМ-3 или параллельного финансирования Правительства (подлежит определению в ходе переговоров по проекту РРССАМ-3): строительство дополнительного аварийного водосброса мощностью не менее 1500 м3/сек (выдерживает не менее 1:1000 годового паводка, стоимость 120 млн. долл. США), в дополнение к укреплению дамб, расположенных ниже по течению от основной Шардаринской плотины, а также (если возможно) ниже по течению от плотины, разделяющей Шардаринское и Арнасайское озера.

В то же время, до завершения вышеуказанного ПГАС и временной корректировки режима эксплуатации Шардаринско-Коксарайского комплекса для защиты от паводков, пока не будет построен водосброс, некоторые строительные работы по проекту РРССАМ-2 можно безопасно начать по подпроектам, реализуемым на большом расстоянии (400 км) от плотины, т.е. они, скорее всего, не приведут к серьезному затоплению (выростные пруды, работы по дельтовым озерам и возможно мосту). Анализ возможного прорыва плотины показывает, что при катастрофичном наводнении, после 400 км глубина затопления в пределах 0,5-1 метра, и волне нужно будет, по крайней мере, 3-4 дня, чтобы дойти до объектов проекта  РРССАМ-2, что является достаточным временем для эвакуации жителей.

Обязательство Правительства РК по принятию безотлагательных мер (съемки, моделирование, мероприятия по регулированию плотины), которые находятся вне рамок влияния/бюджета проекта РРССАМ–2, отражены и представлены в соответствующих юридических соглашениях или схемах освоения займа, в частности, связанных с территорией подпроектов в рамках проекта РРССАМ–2, которые подвержены затоплениям (определенными как таковые в ходе переговоров по проекту РРССАМ–2).

## 2. Процесс экологического обзора

Положения РЭОУОС, разработанные в соответствие с выводами предварительной ОВОС, кратко изложенными выше, были разработаны для описания процедур по предварительной экологической оценке подпроектов на этапе подготовки рабочей документации проекта и определения функций и сфер ответственности ГУП, ГРП и Всемирного Банка.

## 2.1	Категории предварительной экологической оценки

Предварительная экологическая оценка является первый шагом в процессе экологической оценки анализируемой деятельности в рамках подпроекта. Целью предварительной экологической оценки является определить экологические риски, связанные с предлагаемым подпроектом, на основании анализа первичной документации; отклонить мероприятия,  неприемлемые в силу своего характера, классифицировать приемлемые мероприятия по экологическим категориям и определить тип документа требуемой экологической оценки.

Процедура предварительной оценки применяется к деятельности по подпроектам в рамках проекта РРССАМ–2,  и включает мероприятия по ремонту и восстановлению Кызылординской плотины и защитных дамб в Кармакшинском и Казалинском районах, выкапывание котлована и формирование стоков с новым направлением, прекращение эксплуатации существующего наплавного моста и строительство автотранспортного и пешеходного моста Категории III с двухполосной проезжей частью (11,5 м), обеспечение надлежащих и постоянных гидротехнических сооружений и транспортных средств, перемещение большого количества кустарных водозаборов и временных каналов в  Камышлыбашской и Акшатауской озерных системах, мероприятия по улучшению инфраструктуры (например, электроснабжение и подъездной путь), восстановление и ввод в эксплуатацию в общей сложности около 120 выростных прудов на почти 250 га, совместно с соответствующими системами инфраструктуры подачи гидравлической воды и водоотвода.

В ходе предварительной оценки и обзора отдельных участков должна быть выполнена тщательная оценка следующих вопросов:

- уничтожение растительности и животного мира непосредственно на проектной территории;

- потеря плодородной почвы и растительности во время земляных работ;

- потеря биоразнообразия, связанная с изменениями потока воды и отказа от регулярного потока по старому руслу реки;

- вырубка леса для топлива, вмешательство в ареал диких животных и браконьерство;

- пыль, шум и вибрации из-за сноса сооружений и строительных работ;

- риск нанесения ущерба неизвестным историческим и археологическим памятникам;

- сброс строительных отходов и аварийный выброс машинного масла, смазочных материалов и т.п.;

- твердые и жидкие отходы, связанные со строительными поселками;

- риск из-за неправильной обработки отходов;

- потенциальными требованиями, при необходимости, для вынужденного переселения или временного переезда ограниченного числа пострадавших людей вследствие проведения строительных работ.

Результаты предварительной экологической оценки должны быть отражены в Форме предварительной экологической оценки, заполняемой ГУП для того, чтобы определить экологическую категорию предлагаемого подпроекта. В заполненном бланке Формы предварительной оценки должно быть описание соответствующего аспекта, на который была направлена оценка, особенно в отношении уязвимых естественных ареалов обитания видов и загрязнений воды. В Форме предварительной экологической оценки также определяется тип разрабатываемого отчета по экологической оценке, по которому необходима дополнительная информация, если таковая имеется. Форма предварительной экологической оценки должна быть согласована с командой по мониторингу и оценке.

.

Форма включает следующие категории:

Мероприятия по проектам Категории А, которые не финансируются Всемирным Банком

Предлагаемому подпроекту присваивается категория А, если он может оказать существенное, многообразное и/или длительное неблагоприятное воздействие на здоровье человека и окружающую среду,  размеры которого трудно определить на этапе обозначения подпроекта. Это воздействие может также повлиять на территорию, большую, чем территория подпроекта. Меры по смягчению подобного отрицательного воздействия на окружающую среду могут быть комплексными и дорогостоящими. Если согласно Форме предварительной экологической оценки проект по «экологической ощутимости» планируемого месторасположения, характеру и размеров воздействия на окружающую среду, характеризуется как оказывающий отрицательное воздействие на окружающую среду большого размера, такому проекту отказывается в реализации.

Мероприятия по проектам Категории B+, которые могут поддерживаться с учетом выводов о положительной ОВОС, сделанными Комитетом экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики Республики Казахстан или включать проекты с краткосрочным воздействием на окружающую среду (требуется отчет ОВОС и/или ПУОС)

Предлагаемому подпроекту присваивается данная категория, если он может оказать существенное, отрицательное и/или краткосрочное воздействие на окружающую среду, размер которого трудно определить на этапах подготовки технико-экономического обоснования и проектирования проекта.  ОВОС (если рекомендована Комитетом экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе или местными исполнительными органами районов или городов), в иных случаях ПУОС (шаблоны включены в качестве Приложений к Отчету по ОВОС на этапе подготовки технико-экономического обоснования) должны разрабатываться ГРП. Затраты на меры смягчения последствий должны быть включены в ОВОС/ПУОС, а также в тендерную документацию, в соответствующих случаях. Если ГРП определяет, что проект трудно классифицировать, то они могут обратиться за консультацией к специалисту Всемирного Банка по вопросам окружающей среды.

В ОВОС/ПУОС для подпроектов категории В+  в рамках проекта РРССАМ–2 должны быть особым образом определены меры по смягчению последствий и затраты на смягчение воздействия строительных, восстановительных, земляных работ и транспортировки оборудования в естественные ареалы обитания видов, включая критические ареалы обитания согласно ОП 4.04 Всемирного Банка. Необходимо обеспечить, чтобы все работы, связанные с раскорчевыванием кустарников и рубкой деревьев не проводились в период гнездования, а все земляные работы и работы по спрямлению русла реки не проводились в сезон нереста.  Также должно быть уделено особое внимание территориям, ранее расположенным вдоль русла реки, на которые в связи с  характером предлагаемых мероприятий сокращена регулярная подача воды. Для таких территорий  дожжен применяться специальный режим подачи воды.

Мероприятия по проектам Категории B-, которые могут финансироваться (необходимы ОВОС и ПУОС)

Данная категория включает подпроекты, которые могут иметь промежуточные уровни регулярных и аварийных сбросов, и типичное простое воздействие строительных работ на окружающую среду.

Мероприятия по проектам Категории С,  которые могут финансироваться по схеме субкредитования

Данная категория включает подпроекты, которые оказывают несущественное воздействие на окружающую, для которых не нужна ОВОС или ПУОС.

## 2.2 	Оценка воздействия на окружающую среду - документы по экологической оценке

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) – это процесс, который осуществляется ГУП для определения, прогнозирования, оценки и смягчения воздействия на окружающую среду и вероятных рисков, которые могут возникнуть в связи с предлагаемой деятельностью по подпроекту. Целью ОВОС является обнаружение воздействия на окружающую среду на начальной стадии процесса предварительной подготовки подпроекта, таким образом, чтобы они могли быть включены в проект подпроекта. Сфера охвата ОВОС зависит от типа мероприятий и экологической категории, присвоенной каждому подпроекту, хотя целью любого типа оценки является обнаружение способов экологического улучшения предлагаемых мероприятий за счет минимизации, смягчения или компенсации их негативного влияния на окружающую среду. Только План управления окружающей средой служит в качестве отчета по экологической оценке или должен будет стать составной частью отчета по экологической оценке, в котором перечисляются экологические риски, касающиеся отдельных видов мероприятий по отдельным подпроектам, и описываются меры смягчения. ОВОС определяет способы улучшения экологического влияния подпроектов за счет минимизации, смягчения или возмещения отрицательного воздействия. В ОВОС также описываются предпринимаемые шаги для консультаций с общественностью.

Для проектов Категории В+

Требуется один тип документов:

- Для проектов категории В+ требуется документ по Оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС).  ОВОС подготавливается в соответствие с национальными правилами и должен быть утвержден  по национальной системе утверждения. Если присутствуют пробелы в содержании ОВОС, то ОВОС должна быть обновлена, чтобы  соответствовать стандартам ВБ. В дополнение к ОВОС заемщик подготавливает ПУОС, которые подразумевают размещение документа на веб-сайт для публичного ознакомления дважды, с просьбой представления письменных комментариев по его содержанию (первый раз по поводу сферы охвата ОВОС и второй раз - по варианту проекта), затем проведения  консультаций с общественностью относительно ОВОС и ПУОС. Документы должны быть подготовлены на английском и русском языках.

Для проектов Категории В+ необходима разработка Обзоров приречных ареалов обитания видов по отдельным  участкам, с указанием растительности, животного мира и видов рыб, для проведения соответствующей оценки.

Для проектов Категории В- необходима разработка трех типов документов по экологической оценке.

- ПУОС разрабатывается для подпроектов категории В-, которые включают, например, экстенсивное строительство существующих объектов, инфраструктуру и другое. ПУОС должен быть обнародован и пройти одно общественное слушание. ПУОС разрабатывается на английском и местном языках. Содержание ПУОС определяется в приложении настоящему Отчету по итогам  ПУОС.

- Контрольный перечень ПУОС разрабатывается для восстановительных  работ  небольшого размера. Документ размещается на веб-сайте для публичного ознакомления с просьбой о представлении письменных комментариев по его содержанию. Образец контрольного листка ПУОС для восстановления представлен в текущем Отчете по итогам  ОВОС. Контрольный листок ОВОС разрабатывается на местном языке.

## Экологическая оценка и планы управления окружающей средой по отдельным участкам (ОВОС/ПУОС)

## Сфера охвата и содержание ОВОС/ПУОС по отдельным участкам

Общая территория проектной деятельности проекта РРССАМ-2 включает:

- пойму реки Сырдарьи между Шардаринском водохранилищем и Аральским морем, в т.ч. дельтовые озера;

- северную часть Аральского моря;

- системы дельтовых озер;

Местоположения подпроектов проекта РРССАМ-2 показаны на рисунке ниже.

Бассейн р. Сырдарья

на территории Республики Казахстан

| № п/п | Наименование подпроектов |
| --- | --- |
| 1 | Восстановление левобережного водорегулятора Кызылординской плотины |
| 2 | Спрямление русла реки в районах отделений Корганша и Турымбет Жалагашского района Кызылординской области |
| 3 | Восстановление и улучшение защитных дамб в Кармакшинском и Казалинском районах Кызылординской области |
| 4 | Строительство автодорожного моста возле населенного пункта Бирлик Казалинского района Кыщылординской области |
| 5 | Восстановление Камышлыбашской и Акшатауской озерных систем в Аральском районе Кызылординской области |
| 6 | Реконструкция и расширение выростных прудов на участке Тастак Камышлыбашского рыбопитомника в Аральском районе Кызылординской области |

Рамочная основа экологической оценки и управления окружающей средой устанавливает процедуры разработки ОВОС и ПУОС по отдельным участкам. ГУП должна предварительно проверять подпроекты и определить категории подпроектов. Для проектов, определенных как имеющие категорию  B+ и ниже, проектировщики несут ответственность за разработку соответствующих отдельных ОВОС и ПУОС в качестве части рабочей документации по подпроекту. В Руководстве РК по проведению экологической оценки предлагаемых мероприятий на этапах предварительного планирования, планирования, технико-экономического обоснования и разработки рабочей документации (2007 г.) определено, что оценка воздействия на окружающую среду на этапе подготовки рабочей документации должна включать детальный анализ влияния объектов или проектных мероприятий, что соответствует требованиям ОП 4.01 Всемирного банка. В частности, в рамках реализации проекта РРССАМ-2 следующие аспекты должны приниматься в расчет при реализации каждого предлагаемого подпроекта:

Поверхностные воды

- гидрографическая характеристика территории подпроекта;

- характеристика реки Сырдарьи с использованием данных максимально приближенных наблюдательных створов;

- гидрологический, гидрохимический, ледовый, термический, скоростной режимы водного потока, режимы наносов, опасные явления, такие как паводковые затопления, ледяные заторы,  нагонные явления;

- порядок организации зон санитарной охраны на территориях подпроектов;

- количество и характеристика сбрасываемых сточных вод (с указанием места сброса, конструктивных особенностей выпуска, перечня загрязняющих веществ и их концентраций);

- обоснование максимально возможного внедрения оборотных систем, систем повторного использования сточных вод и очистных сооружений;

- предложения по достижению предельно-допустимых сбросов, в состав которых должны входить:

  - оценка воздействия планируемого проекта на водную среду в процессе строительства и эксплуатации, включая возможное тепловое загрязнение водоема из-за сбросов в воду и последствия воздействия отбора воды на экосистему;

  - оценка изменений русловых процессов, связанных с сооружением каналов, строительством мостов и выявление негативных последствий;

- водоохранные мероприятия, их эффективность, стоимость и очередность реализации;

- организация экологического мониторинга поверхностных вод.

Земельные ресурсы и почвы

- состояние и условия землепользования, земельный баланс территории, намечаемой для строительных работ и прилегающих хозяйств в соответствии с видом собственности, предлагаемые изменения в землеустройстве, расчет потерь сельскохозяйственного производства и убытков землепользователей (собственников), подлежащих компенсации;

- характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия территории подпроекта (почвенная карта с баллами бонитета, уровень грунтовых вод, физические и химические свойства, загрязнение, нарушение, эрозия, дефляция, плодородие и механический состав почв);

- характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров (механические нарушения, такие как земляные работы), изменение свойств почв в зоне влияния подпроектной деятельности в результате изменения геохимических процессов, создания новых форм рельефа обусловленного перепланировкой поверхности территории, активизацией новых природных процессов, загрязнением отходами производства и потребления;

- планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия территории подпроектов на:

- снятие, транспортировку и хранение плодородного слоя почвы и вскрышных пород;

- сохранение почвенного покрова на участках, не затрагиваемых непосредственной проектной деятельностью;

- восстановление нарушенного почвенного покрова и приведение территории подпроекта в состояние, пригодное для первоначального или иного использования (техническая и биологическая рекультивация);

- организация экологического мониторинга почв.

Растительность

- определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность;

- ожидаемые изменения в растительном покрове (видовой состав, состояние, продуктивность сообществ, оценка адаптивности генотипов, хозяйственное и функциональное значение, загрязненность, пораженность вредителями),

- современное состояние растительного покрова в зоне воздействия подпроектов  (геоботаническая карта, флористический состав, функциональное значение, продуктивность растительных сообществ, их естественная динамика, наличие лекарственных, редких, эндемичных и занесенных в Красную книгу видов растений, загрязненность и пораженность растений; сукцессии, происходящие под воздействием современного антропогенного воздействия на растительность);

- характеристика воздействия объектов подпроектов и сопутствующих производств на растительные сообщества территории, угроза редким, эндемичным видам растений в зоне влияния;

- размер зоны воздействия подпроекта и последствия этих изменений для жизни и здоровья населения;

- рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры; меры компенсации воздействия на растительность;

- предложения для мониторинга растительного покрова.

Животные (млекопитающие, виды рыб, виды птиц, пресмыкающиеся и земноводные)

- исходное состояние водной и наземной фауны (млекопитающие, виды рыб, виды птиц, пресмыкающиеся и земноводные);

- наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных;

- характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, путей миграции и места концентрации животных в процессе строительства и эксплуатации, оценка адаптивности видов;

- возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращения их видового многообразия в зоне воздействия подпроекта, оценка последствий этих изменений и нанесенного ущерба окружающей среде;

- мероприятия по сохранению и восстановлению целостности естественных сообществ и видового многообразия водной и наземной фауны, меры возможной компенсации;

- программу для мониторинга животного мира.

Оценка экологического риска реализации проектной деятельности в регионе

- ценность природных комплексов (биологическая ценность, экологическая ценность, функциональное значение, особо охраняемые объекты), устойчивость выделенных ландшафтов к воздействию планируемой деятельности;

- вероятность аварийных ситуаций (с учетом технического уровня объекта и наличия опасных природных явлений), определяются источники, виды аварийных ситуаций, их повторяемость, зона воздействия;

- прогноз последствий потенциальных аварийных ситуаций на окружающую среду и население;

- оценка неизбежного ущерба, наносимого окружающей среде и здоровью населения в результате намечаемой проектной деятельности, в виде ориентировочного расчета нормативных платежей за специальное природопользование, а также расчеты размеров возможных компенсационных выплат за сверхнормативный ущерб окружающей среде в результате возможных аварийных ситуаций, расчеты технологически и статистически обоснованных компенсационных выплат, используемые при определении размеров экологической страховки;

- рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий;

В соответствие с положениями РЭОУОС проекта и на основании выводов детальной оценки влияния на окружающую среду на этапе подготовки рабочей документации проекта, в ПУОС по отдельным участкам обозначены меры смягчения негативного воздействия на окружающую среду конкретных действий, связанных со строительством и функционированием проектных объектов, которые включают:

- Загрязнение поверхностных вод за счет осадков от общестроительных работ на существующих плотинах, прокопа котлована, строительства дополнительных структур по защите окружающей среды, таких как дамбы, расширение ширины канала, перемещение существующих мостовых сооружений и строительство новых мостов, разработка и функционирование новых рыбных прудов и строительство сопутствующей инфраструктуры.

- Влияние на биоразнообразие: вырубка растительности в ходе расчистки площадки

- Загрязнение почвы и поверхностных вод разливов топлива, ГСМ и смазочного материала;

- Влияние на здоровье рабочих и местного населения, занятых на строительных работах и эксплуатации техники.

- Рост транспортного движения, запыление, утечки, шум и вибрация в результате эксплуатации и ремонта транспортных средств и механизмов.

Потенциальные меры смягчения последствий, осуществляемые в рамках проекта, будут направлены на:

- Сохранение экосистем поймы реки и минимизацию отрицательного эффекта спрямления русла реки.

- Сохранение редких видов растений и животных.

- Минимизацию загрязнения воды в результате строительных работ.

- Минимизацию загрязнения воды из-за выростных прудов.

- Создание безопасных условий труда, способствующих проведению работ и исключающих возможность аварий и несчастных случаев, соблюдение правил по технике безопасности труда с правильным, технически обоснованным выбором размера и расположения рабочих мест. Внедрение новых материалов и конструкций, технологий выполнения строительных работ.

- Огораживание строительного участка, с предоставлением доступа к месту строительных работ и жилым районам во время выполнения строительных работ.

- Включение положений о защите окружающей среды в договор на строительство и надзор.

- Реализация мер по безопасности движения.

- Своевременная очистка участка от строительных отходов и уничтожение раскопок только в местах, установленных органами мониторинга

- Очистка площадок после проведения строительных и восстановительных работ.

Там, где соответствующие ОВОС и ПУОС по отдельным участкам/подпроектам в рамках проекта РРССАМ-2 должны определить меры по смягчению и мониторингу воздействия на окружающую среду, а также затраты на смягчение последствий, в том числе строительных, восстановительных и земляных работ и транспортировки оборудования в естественные ареалы обитания видов, включая критические ареалы обитания видов согласно ОП 4.04 Всемирного Банка; данные ПУОС должны обеспечить, чтобы любые работы по расчистке кустарников и лесозаготовке не проводились в сезоны гнездования, а земляные работы и выравнивание грунта не проводились в период нереста. Также должно быть уделено особое внимание тем территориям, ранее расположенным вдоль русла реки, к которым будет сокращена постоянная подача воды (согласно характеру деятельности предлагаемого проекта). Например, в ПУОС может быть определена реализация режима восстановления подачи воды в такие области, для компенсации такого влияния проектной деятельности.  В ОВОС/ПУОС по отдельным подпроектам также должно быть отмечено загрязнение воды из выростных прудов.

## 3.2	Способность выполнить положения РЭОУОС и ПУОС по отдельным участкам:

ГУП, назначенная Комитетом по водным ресурсам (КВР), несет полную ответственность за реализацию положений РЭОУОС и разработку и выполнение ЭО/ПУОС по отдельным участкам. ГУП обеспечивает, чтобы специально выделенный специалист по вопросам окружающей среды был назначен для содействия и надзора над реализацией подобных ПУОС по отдельным участкам. Исходя из эффективных механизмов реализации, разработанных в рамках проекта РРССАМ–1, данный проект организует ГРП при КВР  и обеспечивает, чтобы штат группы был представлен достаточным количеством необходимых специалистов/консультантов, включая специалиста по ПУОС. Штат ГРП на областном и районном уровнях, а также соответствующие местные исполнительные органы прямо координируют реализацию ЭО/ПУОС по отдельным участкам.

## 3.3	Программа мониторинга окружающей среды

Контрольный перечень вероятных параметров мониторинга в рамках ПУОС

- качество подземных и поверхностных вод на проектных территориях и вниз по течению реки;

- засоление и загрязнение земли/почвы;

- влияние на растительность и животный мир;

- твердые отходы в основном в результате строительных работ;

- повреждение почвы и ее заражение смазочными материалами и топливными жидкостями;

- плодородный слой почвы;

- концентрация пестицидов и тяжелых металлов в организмах и сельскохозяйственных культурах.

## 3.4	Краткая справка по Рамочной основе ПУОС:

| Статья расходов | Вид и характер воздействия на окружающую среду (ожидаемое) | Меры смягчения последствий и мониторинга | Обязанность | Стоимость (долл. США) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Институциональные механизмы |
| Изучение оценки влияния отдельных участков на окружающую среду | влияние отдельных участков на окружающую среду не определено и меры по смягчению последствия не указаны | Разработка рабочей документации проекта, в том числе ОВОС и ПУОС по отдельным участкам | ГУП/разработчик | 4, 5 млн. |
| Квалифицированный персонал по вопросам окружающей среды | Отсутствует квалифицированный персонал по вопросам окружающей среды, отсутствует надзор за реализацией ПУОС | Привлечение квалифицированного специалиста по вопросам окружающей среды для проведения экологического тренинга для персонала участка | ГУП | 100 000 |
|  |  | Консультант по вопросам окружающей среды в команде консультантов по мониторингу и оценке | ГУП | 60000 |
| Смягчение последствий строительных работ и эксплуатации |
| Защита почвы на территории строительных участков и во время спрямления русла реки | Смешение почвенного горизонта, оседания почвы и безрезультатность восстановления естественного грунта, эрозия почвы | Срезание и хранение верхнего слоя плодородной почвы | ГРП/Подрядчик | 215 000 Включено в договор подряда |
| Защита поверхностных вод | Местное помутнение и загрязнение из-за технических и бытовых отходов, горючего и смазочных материалов. Временное ухудшение условий ареалов водной флоры и фауны обитания | Запрет мойки автомобилей и других техники в естественных водоемах и реках Создание водоохранной зоны не менее 100 м | ГРП/Подрядчик | 225 000 Включено в договор подряда |
| Защита биоразнообразия в течение строительных работ и транспортировки | Разрушение растительности и ареалов обитания некоторых видов животных на строительном участке или транспортных дорогах | Управление транспортом посредством схем поездок, указателей и инструкций | ГРП/Подрядчик | Включено в договор подряда |
| Хранение строительных материалов, горючего и смазочных материалов | Заражение почвы | Обеспечить контейнерами для хранения твердых отходов и использованного горячего | ГРП/Подрядчик | Включено в договор подряда |
| Защита биоразнообразия во время эксплуатации | Разрушение растительности и ареалов обитания некоторых видов рыб и животных в районе старого русла реки после спрямления | Регулярный целевой водоспуск по старому руслу реки. Предоставление (во время строительных работ по подпроектам) встроенных отводов на прилегающие территории к проектной площадке. | ГРП/Подрядчик | 220 000 Включено в договор подряда |
| Непредвиденные обстоятельства | Эрозия и засоление почвы | Меры по минимизации почвенного покрова, подвергающегося нарушению и заражению | ГРП/Подрядчик | Включено в договор подряда |
|  | Безопасность и здоровье | Ремонт подъездной дороги | ГРП/Подрядчик | Включено в договор подряда |
|  | Загрязнение окружающей среды | Меры по устранению аварийной утечки топлива и горюче-смазочных материалов | ГРП/Подрядчик | Включено в договор подряда |
|  | Право собственности | Компенсация случайных убытков частным лицам или других расходов из-за чрезвычайных ситуаций | ГРП/(Подрядчик) | Включено в договор подряда |
| Мониторинг окружающей среды |
| Мониторинг экологических показателей подпроектов | Выбросы в окружающую среду выше максимально допустимого уровня | Договор с подрядчиком, имеющим экологическую лицензию для мониторинга следующих параметров: Качество грунтовых и поверхностных вод на территории проектной деятельности и вниз по течению; Засоление и загрязнение земли/почвы; Влияние на растительный и животный мир; Твердые загрязнители в результате строительных работ; Нарушение и заражение почвы смазочными материалами и горючим; Плодородные почвы; Концентрация пестицидов и тяжелых металлов в организмах и сельскохозяйственных культурах. | ГРП/ Консультант по надзору за строительными работами | 100 000 Включая затраты на надзор |

## Приложение А: Форма предварительной экологической оценки (заполняется ГУП)

| ЧАСТЬ 1: Описание |
| --- |
| УЧАСТОК ПОДПРОЕКТА |  |
| Широта охвата и деятельность подпроекта – описание проекта |  |
| Привлеченные подрядчики |  |
| Описание топографии территории и растительности строительного участка |  |
| Описание организационных условий строительных работ: количество и тип оборудования, количество рабочих |  |
| Сезонность/срок строительства |  |
| Каково потенциальное воздействие проектной деятельности на окружающую среду? |  |
| РАЗРЕШЕНИЯ |  |
| Какие разрешения требуются для подготовки проекта и/или проведения испытаний? |  |
| ЧАСТЬ 2: ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА |
| Категории предварительной экологической оценки согласно национальным Правилам по проведению ОВОС | ОВОС требуется? Да ( Нет ( |
|  | Нужна оценка необходимости ОВОС? Да ( Нет ( |
|  | ОВОС не требуется Да ( Нет ( |
| В случае отсутствия приложения: | Включает ли проект строительство новых сооружений, зданий? | Да ( Нет ( |
|  | Включает ли проект проведение земляных работ? | Да ( Нет ( |
|  | Объем извлекаемой почвы |  |
|  | Включает ли проект извлечение верхнего слоя почвы? | Да ( Нет ( |
|  | Каков приблизительный объем? |  |
|  | Включает ли проект вырубку деревьев? | Да ( Нет ( |
|  | Каково приблизительное количество деревьев? |  |
|  | Какие виды деревьев должны быть вырублены |  |
|  | Включает ли проект изменение течения реки и/или отделение существующих излучин от водного потока | Да ( Нет ( |
|  | Длина отделенных излучин |  |
|  | Включает ли проект мероприятия, не соответствующие общим правилам финансирования МБРР? | Да ( Нет ( |
| ЧАСТЬ 3: РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ |
| Категории предварительной экологической оценки согласно рамкам проекта | A | B + | B - | C |
| ОБЪЯСНЕНИЕ |  |
| ДОКУМЕНТЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ |
| Категория A |
|  | Не финансируется проектом |
| Категория B + |
|  | ОВОС при запросе Министерства охраны окружающей среды или уполномоченного органа |
| Категория B - |  |
|  | Документы по ПУОС вместе с необходимыми лицензиями и Паспортами безопасности (материалов или вещества) ПУОС или контрольный перечень ПУОС |
| Категория C |  |
|  | Экологическая оценка не требуется |
| Окончательное решение по документам ОВОС |  |
| При необходимости дополнительные объяснения |  |
| Имя, фамилия и подпись представителя ГУП |  |

## Приложение Б. Протокол консультации с общественностью

Протокол

общественного слушания предварительного Рамочного документа по экологической оценке и управлению окружающей средой и Рамочного документа по отводу земель по проекту регулирования русла реки Сырдарья и сохранение северной части Аральского моря, фаза 2 (РРССАМ-2)

город Кызылорда                                                                           14 октября 2014 года

Участники слушания: 28 человек (представители районов, специалисты охраны окружающей среды и водного хозяйства, представители неправительственных организаций и общественности, список участников прилагается)

Специальные участники слушания:

1. Смаилов С. - главный специалист РГП "Казводхоз" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан;

2. Алибаев К.У. - главный специалист ПК "Институт Казгипроводхоз";

3. Арстанов Р. и Шарипова С. - эксперты Всемирного Банка;

4. Бекжанов Е.М. - начальник управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области

ПОВЕСТКА ДНЯ:

-  Предварительная оценка Рамочного документа по отводу земель по проекту регулирования русла реки Сырдарья и сохранение северной части Аральского моря, фаза 2 (РРССАМ-2);

-  Предварительная  оценка воздействия на окружающую среду проекта регулирования русла реки Сырдарья и сохранение северной части Аральского моря, фаза 2 (РРССАМ-2);

- свободный микрофон (вопросы, обмен мнениями)

Вступил и вел заседание Бекжанов Е., начальник управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области

Рамочным документом по отводу земель по проекту РРССАМ-2 ознакомил Алибаев К.

Предварительной  оценкой воздействия на окружающую среду проекта РРССАМ-2 ознакомил Смаилов С.

По вопросу отвода замель:

Во время обсуждения были затронуты следующие вопросы: основание на подготовку проекта, цели определяющие плана отвода земель, процедуры по отводу земель и переселению, сопоставление процедур Всемирного Банка и Казахстана. Кроме того, выслушано мнения, советы и предложения специалистов, представителей общественности во время обсуждения.

Алимбектова З., Нурымбетов Ж. задали первый и второй вопросы в таблице ниже.

По вопросу РЭОУОС:

Во время обсуждения были затронуты следующие вопросы: основание на подготовку проекта, выполненные работы в рамках 1 фазы проекта; политические, юридические и административные структуры, воздействия на окружающую среду и план управления окружающей средой компонентов 2 фазы проекта, кроме того, выслушано мнения, советы и предложения специалистов, представителей общественности во время обсуждения.

| Вопрос | Ответ |
| --- | --- |
| Предусмотрены ли в рамках РРССАМ-2, малые проекты или гранты по восстановлению лесов и растительности? | Проект будет главным образом водных ресурсов в нижней части бассейна реки Сырдарья. Вопросы, касающиеся посадки деревьев, рассматриваются в рамках различных международных программ, занимающихся опустыниванием. Таким образам, ваш вопрос не относится к данному проекту. |
| Кто будет восстанавливать новые защитные дамбы? | Защитные дамбы будут построены согласно проектам, которые учитывают наихудшие уровни и расходы воды в реке. Качество строительства будет контролироваться техническим надзором, а также авторским надзором со стороны проектировщиков. В процессе эксплуатации новых дамб будет проводиться текущий мониторинг со стороны соответствующих органов по водным ресурсам области и района. |
| Вы спрашивали разрешения от других государств пользователей, сможете ли вы реализовать проект? Не будет ли нехватки в воде? | Мы не просим разрешения у других государств, мы доводим до сведения других государств-пользователей. Данный проект реализуется в соответствии с пунктами 3 и 4, принятой в 1993 году пятью государствами программой по вопросам сохранения Арала. |
| Исследовалась ли солёность почвы Области в целом? | Вся область не исследовалась, исследовалась только территория действия проекта. Согласно исследованиям, высокая засоленность является результатом высокого содержания солей в грунтовых водах. |
| Предусмотрена ли установка рыбоходов (рыбопропускных сооружений) на гидроузлах и гидросооружениях? | Данный вопрос будет подробно изучен на стадии детального проектирования. |
| В целом мы понимаем что в процессе реализации проекта будут отрицательные воздействия на ОС и они детально будут оценены на стадии проектирования, а в целом конечно проект имеет положительных экологический и социальный эффект от реализации. После реализации первой фазы РРССАМ мы уже сейчас наблюдаем улучшение экологической обстановки на малом Арале, но мы забываем про большую часть Арала, какие у Вас есть предложения по улучшению ситуации на Арале в целом. Можно ли включить в проект мониторинг за ситуацией на БАМ? | Учитывая, что согласно исследованиям, проведенным ранее для заполнения всего Арала, нужно очень большое количество воды, и даже если мы сократим количество орошаемых земель мы не сможем в достаточной степени обеспечить водой весь Арал, результатом данных исследований стало принятие решения спасти Малый Арал установкой перемычки. Проект не будет включать мониторинг за ситуацией на БАМ |

В ходе обсуждения повестку дня, заседание приняло следующее решение:

1.  Согласовать Рамочный документ по отводу земель по проекту регулирования русла реки Сырдарья и сохранение северной части Аральского моря, фаза 2 предложенный ПК "Институт Казгипроводхоз".

2. ПК "Институт Казгипроводхоз" должен представить вышеупомянутый документ во Всемирный банк для утверждения и опубликования.

3. Согласовать результаты предварительного  Рамочного документа по экологической оценке и управлению окружающей средой проекта регулирования русла реки Сырдарья и сохранение северной части Аральского моря, фаза 2, представленного Комитетом по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и ПК "Институт Казгипроводхоз".

2. Принять к сведению замечания и предложения по воздействию  на окружающую среду компонентов, включенных в указанный проект.

Начальник управления природных ресурсов

и регулирования природопользования

Кызылординской области                                                                     Е. Бекжанов

Список участников

| 33 п/п | Организация | фамилия, имя и отчество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Начальник управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области | Бекжанов Еркебулан Маратович |
| 2 | Главный специалист РГП "Казводхоз" (руководитель проекта) Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан | Смаилов Серикбай |
| 3 | Акимат Казалдинского района | Сеитов Еркин |
| 4 | Акимат Кармакчинского района | Катарбаев Талгат Жумабекулы |
| 5 | Акимат Аральского района | Тлеулесов Булат |
| 6 | Акимат Жалагашского района | Байболов Байназар |
| 7 | Областное управления сельского хозяйства | Нурымбетов Сеилбек |
| 8 | Управление экономики и бюджетного планирования области | Досаев Алимжан |
| 9 | Областное управление земельных отношений | Касымбекулы Бакытбек |
| 10 | Департамент экологии по Кызылординской области | Курманбаев Марат |
| 11 | Департамент экологии по Кызылординской области | Жайназаров Елтай |
| 12 | Департамент защиты прав потребителей по кызылординской области | Жубатканов Мэлс Аманшаулы |
| 13 | Арало-Сырдарьинская межобластная рыбохозяйственная инспеция | Утегенов Еркин |
| 14 | Арало-сырдарьиская инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов | Абуов Сеиткасым Абуулы |
| 15 | НПО "Арал тенизи" | Баймаханова Айна |
| 16 | Заповедник Барсакельмес | Алимбетова Зауреш |
| 17 | Аральское предприятие по лесному хозяйству и охраны животного мира | Смагулов Файзулла Дайрабайулы |
| 18 | Казалинское предприятие по лесному хозяйству и охраны животного мира | Нурлан Тайман |
| 19 | Жалагашское предприятие по лесному хозяйству и охраны животного мира | Жанибек Ганибек Таттибаевич |
| 20 | Кармакчинское предприятие по лесному хозяйству и охраны животного мира | Молдабаева Бакыткуль |
| 21 | Представители Всемирного Банка | Шарипова Светлана |
| 22 |  | Арстанов Рустам |
| 23 | Кызылординский филиал РГП "Казводхоз" | Нурымбетов Жорабек |
| 24 |  | Жакып Бегеш |
| 25 | Казгипроводхоз | Алибаев Каримжан |
| 26 | Югводхоз РГП "Казводхоз" | Бекмуратов Р.П. |
| 27 | Жалагашводхоз | Табынбаев Аскар |
| 28 | Кызылординский филиал РГП "Казводхоз" | Сагымбаев С. |
| 29 | управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области | Аубакиров Кайрат |
| 30 | управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области | Шакиров Кайрат |
| 31 | управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области | Аяпова айгуль |